PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Długa w m. Sobienie – Jeziory w km 0+000 ÷ 0+325

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J.m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+325 | 0,325 |
| ROBOTY ZIEMNE |
| 2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0314-02-00 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III | m3 | Zał. tabela robót ziemnych (zużycie na miejscu) | 87,5 |
| 3 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-08-01 | Wykonywanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odległość do 1 km | m3 | Zał. tabela robót ziemnych (145,6 m3 wykop – 87,8 m3 zużycie na miejscu) | 55,8 |
| 4 | D.02.03.01 | KSNR 00-01-0204-02-01 | Wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 4 km | m3 | Zał. tabela robót ziemnych (55,8 m3 – 25,63 m3) | 30,17 |
| ODWODNIENIE |
| 5 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  | 1 |
| 6 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0507-02-00 | Wykonanie przykanalików z rur PCV średnicy 200 mm | m2 |  | 13 |
| PODBUDOWA |
| 7 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m2 | km 0+188 ÷ 0+325 – 137 m x 6,5 m | 890,5 |
| 8 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamnego, gr. w-wy 18 cm | m2 | km 0+188 ÷ 0+325 – 137 m x 6,3 m | 863,1 |
| 9 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-05-00 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstru-kcyjnych mechanicznie (istniejąca podbudowa z kostki betonowej) | m2 | km 0+000 ÷ 0+188 – 188 m x 6 m = 1128 m2 PT – 2 x (7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25) = 21 m2 skrzyżowanie str. L – 6 m x 5 m = 30 m2 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 = 7,74 m2 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m2 skrzyżowanie ul. Partyzantów – 10 m x 5 m = 50 m2 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 = 21,5 m2 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,5 m2 | 1274,12 |
| 10 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | km 0+000 ÷ 0+325 – 325 m x 6 m = 1950 m2 PT – 2 x (7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25) = 21 m2 skrzyżowanie str. L – 6 m x 5 m = 30 m2 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 = 7,74 m2 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m2 skrzyżowanie ul. Partyzantów – 10 m x 5 m = 50 m2 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 = 21,5 m2 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,5 m2 | 2096,12 |
| 11 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, KR-2 | Mg | Zał. tabela wyrównania | 56,67 |
| NAWIERZCHNIA |
| 12 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-02-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, KR-2 | m2 | km 0+000 ÷ 0+188 – 188 m x 6 m = 1128 m2 PT – 2 x (7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25) = 21 m2 skrzyżowanie str. L – 6 m x 5 m = 30 m2 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 = 7,74 m2 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m2 skrzyżowanie ul. Partyzantów – 10 m x 5 m = 50 m2 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 = 21,5 m2 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,5 m2 | 1274,12 |
| 13 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m2 | km 0+188 ÷ 0+325 – 137 m x 6 m | 822 |
| 14 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-02-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2 | m2 | km 0+000 ÷ 0+188 – 188 m x 6 m = 1128 m2 PT – 2 x (7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25) = 21 m2 skrzyżowanie str. L – 6 m x 5 m = 30 m2 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 = 7,74 m2 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 = 5,38 m2 skrzyżowanie ul. Partyzantów – 10 m x 5 m = 50 m2 10 m x 10 m – 3,14 x 10 m x 10 m x 0,25 = 21,5 m2 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 = 10,5 m2 | 1274,12 |
| 15 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 | m2 | km 0+188 ÷ 0+325 – 137 m x 6 m | 822 |
| OZNAKOWANIE |
| 16 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | Zał. plan sytuacyjny | 8 |
| 17 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | Zał. plan sytuacyjny | 7 |