PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa ulicy 1 Maja w m. Sobienie – Jeziory 
w km 0+000 ÷ 0+303,7

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+303,7 | 0,304 |
| 2 | D.01.02.04 | KSNR 00-06-0802-03-00 | Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas min. – bit. | m² | km 0+150 ÷ 0+215 – 65 m x 1,4 m km 0+225 ÷ 0+240 – 15 m x 1,5 m | 113,5 |
| 3 | D.01.02.04 | KNR 02-31-0802-05-00 | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | m² | km 0+150 ÷ 0+215 – 65 m x 1,4 m km 0+225 ÷ 0+240 – 15 m x 1,5 m | 113,5 |
| ODWODNIENIE |
| 4 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-06-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami ( kopanie rowu ) z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV | m³ | km 0+050 ÷ 0+190 – 140 m x 0,3 m x 0,9 m x 0,5 | 18,9 |
| 5 | D.03.04.01 | KNR 02-31-0604-03-00 | Studnie chłonne z kręgów o średnicy 1,6 m, głębokość studni 2,0 m | szt | km 0+275 | 1 |
| 6 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0625-02-00 | Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | km 0+275 | 1 |
| 7 | D.03.02.01 | KNR 02-18-0507-02-00 | Wykonanie przykanalików z rur PCV średnicy 200 mm | m | km 0+275 | 1 |
| PODBUDOWA |
| 8 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników ( odkład na pobocze gruntowe ), głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV | m² | zał. wykaz poszerzeń + km 0+150 ÷ 0+215 – 65 m x 1,4 m² km 0+225 ÷ 0+240 – 15 m x 1,5 m | 1194,55 |
| 9 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-02-00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników dodatek za dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV ( wsp. 2,0 ) | m² | zał. wykaz poszerzeń + km 0+150 ÷ 0+215 – 65 m x 1,4 m² km 0+225 ÷ 0+240 – 15 m x 1,5 m | 1194,55 |
| 10 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m2 | zał. wykaz poszerzeń + km 0+150 ÷ 0+215 – 65 m x 1,4 m² km 0+225 ÷ 0+240 – 15 m x 1,5 m | 1194,55 |
| 11 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamnego, gr. w-wy 20 cm | m2 | zał. wykaz poszerzeń + km 0+150 ÷ 0+215 – 65 m x 1,4 m² km 0+225 ÷ 0+240 – 15 m x 1,5 m | 1194,55 |
| 12 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-05-00 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstru-kcyjnych mechanicznie (istniejąca nawierzchnia bitumiczna) | m2 | km 0+000 ÷ 0+100 – 100 m x 3,8 m = 380 m² km 0+100 ÷ 0+200 – 100 m x 4,0 m = 400 m² km 0+ 200 ÷ 0+303,7 – 103,7 m x 3,6 m = 373,32 m² | 1153,32 |
| 13 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | PT – 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,75 m² km 0+000 ÷ 0+303,7 – 303,7 m x 7,0 m = 2125,90 m² | 2147,4 |
| 14 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN , KR-2 | Mg | zał. tabela wyrównania nawierzchni | 316,51 |
| NAWIERZCHNIA |
| 13 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m2 | PT – 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,75 m² km 0+000 ÷ 0+303,7 – 303,7 m x 7,0 m = 2125,90 m² | 2147,4 |
| 14 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 | m2 | PT – 2 x ( 5 m x 5 m – 3,14 x 5 m x 5 m x 0,25 ) = 10,75 m² km 0+000 ÷ 0+303,7 – 303,7 m x 7,0 m = 2125,90 m² | 2147,4 |
| OZNAKOWANIE |
| 15 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | zał. wykaz oznakoewania | 6 |
| 16 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | zał. wykaz oznakoewania | 6 |
| 17 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-03-00 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni liniami krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie | m² | zał. wykaz oznakoewania | 111,03 |
| POBOCZE |
| 24 | D.06.03.01 | KSNR 00-01-0314-02-00 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, przy gruncie kategorii II ( uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym z koryta pod poszerzenie ) | m³ | str. L km 0+000 ÷ 0+303,7 – 303,7 m x 2,0 m x 0,07 m = 42,54 m³ str. P km 0+000 ÷ 0+050 – 50 m x 0,7 m x 0,07 m = 2,45 m³ str. P km 0+050 ÷ 0+215 – 165 m x 0,2 m x 0,07 m = 2,31 m³ str. P km 0+215 ÷ 0+303,7 – 88,7 m x 1,6 m x 0,07 m = 9,93 m³ | 57,23 |
| 25 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1401-06-00 | Mechaniczne profilowanie poboczy | m² | str. L km 0+000 ÷ 0+303,7 – 303,7 m x 2,0 m = 607,7 m² str. P km 0+000 ÷ 0+050 – 50 m x 0,7 m = 35,0 m² str. P km 0+050 ÷ 0+215 – 165 m x 0,2 m = 33,0 m² str. P km 0+215 ÷ 0+303,7 – 88,7 m x 1,6 m = 141,9 m³ | 817,3 |
| 26 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1401-07-00 | Mechaniczne zagęszczanie poboczy | m² | str. L km 0+000 ÷ 0+303,7 – 303,7 m x 2,0 m = 607,7 m² str. P km 0+000 ÷ 0+050 – 50 m x 0,7 m = 35,0 m² str. P km 0+050 ÷ 0+215 – 165 m x 0,2 m = 33,0 m² str. P km 0+215 ÷ 0+303,7 – 88,7 m x 1,6 m = 141,9 m³ | 817,3 |