PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowa ulicy Polnej w m. Sobienie – Jeziory 
w km 0+000 ÷ 0+392,5

| L.p. | Kod SST | Normatyw | Opis robót | J. m. | Wyliczenie | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 1 | D.01.01.01 | KSNR 00-01-0104-03-00 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | km 0+000 ÷ 0+392,5 | 0,393 |
| ODWODNIENIE |
| 2 | D.02.01.01 | KSNR 00-01-0201-06-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami ( kopanie rowu ) z transportem urobku na odległość do 1 km, w gruncie kategorii III-IV | m³ | km 0+004,3 ÷ 0+392,5 – 388,2 m x 0,3 m x 0,9 m x 0,5 | 52,41 |
| PODBUDOWA |
| 3 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-01-00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników ( odkład na pobocze gruntowe ), głębokość 20 cm, kategoria gruntu I-IV | m² | zał. wykaz poszerzeń 1389,77 m²+ skrzyż. w km 0+314 str. L - 90,92 m² + skrzyż. w km 0+348 str. P – 97,8 m² + KT 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² | 1599,57 |
| 9 | D.04.01.01 | KNR 02-31-0101-02-00 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników dodatek za dalsze 5 cm, kategoria gruntu I-IV ( wsp. 2,0 ) | m² | zał. wykaz poszerzeń 1389,77 m²+ skrzyż. w km 0+314 str. L - 90,92 m² + skrzyż. w km 0+348 str. P – 97,8 m² + KT 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² | 1599,57 |
| 10 | D.04.02.01 | KNR 02-31-0104-05-00 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm | m2 | zał. wykaz poszerzeń 1389,77 m²+ skrzyż. w km 0+314 str. L - 90,92 m² + skrzyż. w km 0+348 str. P – 97,8 m² + KT 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² | 1599,57 |
| 11 | D.04.04.02 | KSNR 00-06-0113-05-00 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamnego, gr. w-wy 20 cm | m2 | zał. wykaz poszerzeń 1389,77 m²+ skrzyż. w km 0+314 str. L - 90,92 m² + skrzyż. w km 0+348 str. P – 97,8 m² + KT 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² | 1599,57 |
| 12 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-05-00 | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstru-kcyjnych mechanicznie (istniejąca nawierzchnia bitumiczna) | m2 | km 0+004,3÷ 0+178 – 173,7 m x 4,4 m = 764,28 m² km 0+178 ÷ 0+314,3 – 136,3 m x 3,1 m = 422,53 m² km 0+ 314,3 ÷ 0+392,57 – 78,2 m x 3,5 m = 273,7 m² | 1460,51 |
| 13 | D.04.03.01 | KSNR 00-06-1005-07-00 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową | m2 | km 0+004,3 ÷ 0+290 –285,7 m x 7,0 m = 1999,90 m² pp km 0+290 ÷ 0+314,3 – 24,3 m x ( 7,0 m + 9,0 m ) : 2 = 181,04 m² PSK km 0+314,3 ÷ 0+370,5 – 56,2 m x 7,9 m = 443,98 m² km 0+370,5 ÷ 0+392,5 – 22,0 m x ( 7,9 m + 7,5 m ) : 2 = 169,4 m² KT – 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² skrzyżowania 188,72 m² | 3004,12 |
| 14 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0108-02-00 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-EN , KR-2 | Mg | zał. tabela wyrównania nawierzchni | 165,67 |
| NAWIERZCHNIA |
| 13 | D.05.03.05b | KSNR 00-06-0308-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-2 | m2 | km 0+004,3 ÷ 0+290 –285,7 m x 7,0 m = 1999,90 m² pp km 0+290 ÷ 0+314,3 – 24,3 m x ( 7,0 m + 9,0 m ) : 2 = 181,04 m² PSK km 0+314,3 ÷ 0+370,5 – 56,2 m x 7,9 m = 443,98 m² km 0+370,5 ÷ 0+392,5 – 22,0 m x ( 7,9 m + 7,5 m ) : 2 = 169,4 m² KT – 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² skrzyżowania 188,72 m² | 3004,12 |
| 14 | D.05.03.05a | KSNR 00-06-0309-01-04 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-2 | m2 | km 0+004,3 ÷ 0+290 –285,7 m x 7,0 m = 1999,90 m² pp km 0+290 ÷ 0+314,3 – 24,3 m x ( 7,0 m + 9,0 m ) : 2 = 181,04 m² PSK km 0+314,3 ÷ 0+370,5 – 56,2 m x 7,9 m = 443,98 m² km 0+370,5 ÷ 0+392,5 – 22,0 m x ( 7,9 m + 7,5 m ) : 2 = 169,4 m² KT – 2 x ( 7 m x 7 m – 3,14 x 7 m x 7 m x 0,25 ) = 21,08 m² skrzyżowania 188,72 m² | 3004,12 |
| OZNAKOWANIE |
| 15 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-01-00 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych | szt. | zał. wykaz oznakoewania | 7 |
| 16 | D.07.02.01 | KSNR 00-06-0702-05-00 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków | szt. | zał. wykaz oznakoewania | 7 |
| 17 | D.07.01.01 | KSNR 00-06-0705-03-00 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni liniami krawędziowymi przerywanymi malowanymi mechanicznie | m² | zał. wykaz oznakoewania | 130,66 |
| POBOCZE |
| 24 | D.06.03.01 | KSNR 00-01-0314-02-00 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, przy gruncie kategorii II ( uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym z koryta pod poszerzenie ) | m³ | str. L km 0+004,3 ÷ 0+370,5 – 366,2 m x 1,7 m x 0,07 m = 43,58 m³ str.L km 0+370,5 ÷ 0+392,5 – 22 m x 2,5 m x 0,07 m = 3,85 m³ str. P km 0+004,3 ÷ 0+392,5 – 387,7 m x 0,2 m x 0,07 m = 5,43 m³ | 52,86 |
| 25 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1401-06-00 | Mechaniczne profilowanie poboczy | m² | str. L km 0+004,3 ÷ 0+370,5 – 366,2 m x 1,7 m = 622,4 m² str.L km 0+370,5 ÷ 0+392,5 – 22 m x 2,5 m = 55,0 m² str. P km 0+004,3 ÷ 0+392,5 – 387,7 m x 0,2 m = 77,54 m² | 755,08 |
| 26 | D.06.03.02 | KNR 02-31-1401-07-00 | Mechaniczne zagęszczanie poboczy | m² | str. L km 0+004,3 ÷ 0+370,5 – 366,2 m x 1,7 m = 622,4 m² str.L km 0+370,5 ÷ 0+392,5 – 22 m x 2,5 m = 55,0 m² str. P km 0+004,3 ÷ 0+392,5 – 387,7 m x 0,2 m = 77,54 m² | 755,08 |