Piastów, 10 czerwca 2011r.

Pan

BM-011/82/2011                                     dr Jacek Zaleśny

Radny Rady Miejskiej w Piastowie

W związku ze złożoną przez Pana interpelacją z dnia 24 maja br. w imieniu mieszkańców Piastowa zaniepokojonych niską jakością napraw nawierzchni dróg gminnych uprzejmie informuję:

Ad. 1) Surowiec wykorzystywany do uzupełnienia ubytków nawierzchni dróg w zamówieniu publicznym został określony następująco:

„Zamawiający dopuszcza wyłącznie remont nawierzchni asfaltowych masami na gorąco z remontera. Mieszanka masy bitumicznej do wbudowania nie może być z odzysku, tak jak kora asfaltowa niewiadomego pochodzenia”.

Ad. 2) Technologia uzupełniania ubytków w zamówieniu publicznym określona została w sposób następujący:

„Technologia wykonywania robót masą mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi obejmuje:

- nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem regularnych kształtów;

- odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia;

- wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu;

- posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją asfaltową;

- rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń;

- mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej;

- posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem;

- uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania wykonawcy zgodnie z ustawą o odpadach”

Ad. 3) Nadzór nad właściwym wykonaniem zadania „naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych” realizowany jest poprzez uprawnionego inspektora nadzoru i merytorycznych pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także osobiście przeze mnie podczas cyklicznych przeglądów prac wykonywanych na terenie miasta.

Ad. 4) Po konsultacji z Panią Inspektor Nadzoru, pracownikami referatu i przedstawicielem Wykonawcy, który zadeklarował 12 - miesięczną gwarancję na wykonane naprawy, podczas gdy inni wykonawcy udzielają tylko 6 – miesięcznej gwarancji oceniam, że jakość tegorocznych uzupełnień ubytków jest o wiele lepsza niż w poprzednich latach.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

/-/ Marek Kubicki